## Slide 1: スマートフォンにおける 圧縮通信に関する 消費エネルギーの最適化
情報理工学部ソフトウェア工学科
2010SE139 中江 祥吾
2010SE247 豊田 丈晃
担当教員 横山 哲郎

## Slide 2: 需要
Chart: 
| %
H22末 | 9.7
H23末 | 29.3
H24末 | 49.5
Chart: 
列1 | 75.1 | 24.9
スマートフォン
保有率の増加[1]
バッテリーに対する
不満[2]
消費エネルギー最適化に対する需要↑
%
%

## Slide 3: 可逆圧縮通信1
ソフトウェア側からのアプローチ
HWへの変更は不要
電池持ちの向上
両立
特に通信からのアプローチが有効と考察

## Slide 4: 可逆圧縮通信2
通信時の
消費エネルギー
圧縮解凍時の
消費エネルギー
可逆圧縮通信時の
消費エネルギー
圧縮により通信時の消費エネルギーを小さくできる

## Slide 5: 可逆圧縮通信3
￼
圧縮レベルによる消費エネルギーの変化
トレードオフを予想し関係を明らかにする
Chart: 圧縮レベル
圧縮 | 10 | 11 | 14 | 19 | 26 | 35 | 46 | 59 | 74 | 91
通信 | 135.6995 | 107.0059 | 82.3129 | 61.5149 | 44.4932 | 31.1121 | 21.2116 | 14.5948 | 11 | 10
合計 | 145.6995 | 118.0059 | 96.3129 | 80.5149 | 70.4932 | 66.1121 | 67.2116 | 73.5948 | 85 | 101
無圧縮 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
省電力化

## Slide 6: 関連研究1
圧縮方式による送受信時の
消費エネルギーの変化[3]
1MB
txt
bzip2
compress
LZO
PPMd
zlib
受信
解凍

## Slide 7: 関連研究2
a.txt
a.txt
a.zip
パイプライン化
解凍
受信
パイプライン化を行うことによる
情報受信時の消費エネルギーの削減[4]

## Slide 8: 実験環境1
型名 | Galaxy Nexus
製造 | サムスン電子
OS | Android 4.2.1
CPU | TI OMAP4460 1.2GHz 2コア
メモリ | 1GB
形名 | WT1600
製造 | 横河メータ&インスツルメンツ
読み値誤差(%) | 0.1
測定レンジ誤差(%) | 0.2
形名 | PMC18-5A
製造 | 菊水電子工業
出力電圧(V) | 0-18
出力電流(A) | 0-5
電源装置
計測装置
端末

## Slide 9: 実験環境2
NFC,BT,3G停止
CPU周波数固定(1200MHz)
画面の輝度最小
Galaxy Nexus
データ更新レート1s
更新レートあたりの
消費電力を保存
WT1600
電圧4.0V,電流1.5A
PMC18-5A

## Slide 10: 本実験
受信
解凍
送信
圧縮
圧縮レベルを変更し，消費エネルギーを計測
関係を明らかにする

## Slide 11: コーパス
Silesia compression corpus
dickens
10MB
.txt
プロジェクト・グーテンベルグ上で公開されている，チャールズ・ディケンズの14作品を連結したtextファイル
一般性が高く，出現する単語数が多いためランダム性が高く，実際の利用状況に近いと考えられる．

## Slide 12: 圧縮率
Chart: 圧縮レベル
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0
 | 1 | 0.44957 | 0.43036 | 0.41101 | 0.40146 | 0.38718 | 0.37959 | 0.37833 | 0.37792 | 0.37792

## Slide 13: 受信解凍グラフ
Chart: 圧縮レベル
| 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0
受信のみ | 18.6491 | 8.4978 | 7.6703 | 6.9919 | 6.8044
解凍のみ | 2.6113 | 2.7409 | 2.5945 | 2.4689 | 2.4686
受信解凍 | 20.6863 | 10.9253 | 10.1381 | 9.6971 | 9.6891

## Slide 14: 圧縮送信グラフ
Chart: 圧縮レベル
| 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0
圧縮のみ | 7.7079 | 6.2873 | 7.7049 | 10.0188 | 16.7839
送信のみ | 9.1804 | 4.0467 | 3.6188 | 3.4118 | 3.4187
圧縮送信 | 17.0089 | 10.2857 | 11.393 | 13.7261 | 20.6107

## Slide 15: 実験結果
Chart: 受信解凍
| 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0
受信のみ | 18.6491 | 8.4978 | 7.6703 | 6.9919 | 6.8044
解凍のみ | 2.6113 | 2.7409 | 2.5945 | 2.4689 | 2.4686
受信解凍 | 20.6863 | 10.9253 | 10.1381 | 9.6971 | 9.6891
Chart: 圧縮送信
| 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0
圧縮のみ | 7.7079 | 6.2873 | 7.7049 | 10.0188 | 16.7839
送信のみ | 9.1804 | 4.0467 | 3.6188 | 3.4118 | 3.4187
圧縮送信 | 17.0089 | 10.2857 | 11.393 | 13.7261 | 20.6107
トレードオフが
みられなかった
トレードオフが
みられた
最適な圧縮レベルを見いだすことができた

## Slide 16: 受信解凍相関係数
Chart: 
| 消費エネルギーと圧縮率 | 圧縮率と実行時間 | 実行時間と消費エネルギー
受信のみ | 0.99957 | 0.99967 | 0.99999
解凍のみ | 0.26981 | 0.64113 | 0.91119
受信解凍 | 0.9999 | 0.99977 | 0.99984
相関関係あり

## Slide 17: 圧縮送信相関係数
Chart: 
| 消費エネルギーと圧縮率 | 圧縮率と実行時間 | 実行時間と消費エネルギー
圧縮のみ | -0.34674 | -0.35561 | 0.99983
送信のみ | 0.99985 | 0.99986 | 0.99998
圧縮送信 | 0.23727 | 0.13651 | 0.99472
相関関係あり

## Slide 18: 考察
消費電力と実行時間は相関関係にある
送受信において 圧縮率と実行時間は相関関係にある
実行時間の削減は 消費電力の削減の貢献要素となる
送受信の消費エネルギーは 圧縮率によって決定されると考えられる

## Slide 19: まとめ
可逆圧縮通信を用いることで
実行時間の短縮が期待できる
適切な圧縮レベルを用いることで送受信時の
消費エネルギーの削減が期待できる
無圧縮送信
と比較して
約40%の削減
圧縮レベル9での送信と比較して
約50%の削減

## Slide 20: 参考文献
[1] 総務省：平成24年通信利用動向調査の結果，総務省（オンライン），入 手先〈http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/ 130614_1.pdf〉（参照2013-08-01）．
[2] MMD研究所：スマートフォンユーザーの75.1％がバッテリーに不満があ ると回答，MMD研究所（オンライン），入手先〈http://mmd.up- date.ne.jp/news/detail.php?news_id=910〉（参照2013-08-01）．
[3] Barr, K.C. and Asanović, K.: Energy-aware lossless data compression, ACM TOCS, Vol.24, No.3, pp.250–291 (2006).
[4] 横山哲郎，藤井勝之，神山剛，冨山宏之，高田広章：消費エネルギーを意 識した可逆圧縮データ受信，情報処理学会研究報告，Vol.2011-EMB-20， No.1，pp.1–6（2011）．
[5] Deorowicz, S.: Silesia compression corpus, Silesian University of Technology (online), available from〈http://sun.aei.polsl.pl/~sdeor/i ndex.php?page=silesia〉(accessed 2013-08-01).