## Slide 1: スマートフォンにおける消費エネルギー 可視化のための予測モデル
情報理工学部ソフトウェア工学科
2010SE162 小川詩織 2010SE175 大沢沙希
指導教員：横山哲郎

## Slide 2: 目次
背景と目的
関連研究
アプローチ
成果
結果
まとめ
参考文献

## Slide 3: 背景と目的
背景
スマートフォン利用者の75.1％がバッテリ持ちに不満
⇒スマートフォンのバッテリ持ちの向上
目的
スマートフォンの消費電力の値の可視化
⇒省電力ソフトウェア開発の効率化に貢献
*1 可視化：実験機器を使わずに見えるようにする
*1

## Slide 4: 関連研究
可視化する技術 [2]
  消費電力の見積もり方法
  モデルを作成し，パラメータを用いて消費電力の値を
  見積もる方法
  消費電力モデルの生成手法
  重回帰分析 を用いて，モデルの数式化と その数式を構成する係数を求める手法
*2 重回帰分析：1つの目的変数を複数の説明変数で表わす方法
*2
N = 1 のとき

## Slide 5: 関連研究
DVFS
動的に消費電力を制御する方法の中でも， 周波数を制御しながら適切な電源電圧制御を 行うこと[4]．
ondemand governor
一定の負荷がかかると周波数を 最も大きい値に上げ，負荷が下がると 安定するまで段階的に下げる方法[5]．

## Slide 6: アプローチ
1
2
特定のCPU負荷率のときの消費電力を測定
3
モデルを作成
応需戦略と理想化したモデルの生成
CPU負荷率を測定するアプリケーション作成
＋α

## Slide 7: 成果（アプリケーション作成）
CPU負荷率を求めるアプリケーションを作成
  CPUの負荷を調節できるテストベンチ
for(int j=0; j<count; j++){
数値演算
if(j % sleepcycle == 0){
Thread.sleep(10);
}
}
スリープ周期
何回に1回休むか
負荷をかけるfor文を count分まわす
スリープ時間
特定の時間間隔（long型 ミリ秒）休む関数

## Slide 8: 結果（CPU負荷率と消費電力のグラフ）
Chart: CPU負荷率 (%)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75000000000000211 | 1
350MHz | 0.0154 | 0.0729 | 0.1304 | 0.1879 | 0.2454
700MHz | 0.0314 | 0.1814 | 0.3314 | 0.4814 | 0.6314
920MHz | 0.0623 | 0.2998 | 0.5373 | 0.7748 | 1.0123
1200MHz | 0.0748 | 0.4873 | 0.8998 | 1.3123 | 1.7248
関連研究のモデル式はデュアルコアでも有効
最適

## Slide 9: 結果（CPU負荷率と消費電力のグラフ）
クロック周波数350MHzのモデルが最適
しかし、
クロック周波数によって単位時間あたりに
処理できる命令数に違い
周波数ごとのエネルギー効率について調査

## Slide 10: 結果（周波数ごとのエネルギー効率の 逆数のグラフ）
Chart: CPU負荷量（MIPS）
| 298.78616699999844 | 605.80764479999687 | 897.53450759999998 | 1197.0400715999999
 | 0.001667 | 0.0015399 | 0.0012038 | 0.0015617
 | 0.00074826 | 0.00077434 | 0.00076785 | 0.00067574
 | 0.0012862 | 0.0011776 | 0.0010059 | 0.0011566
 | 0.00096723 | 0.00091669 | 0.00087251 | 0.00095951
悪
良
小
大
CPU負荷量ごとにクロック周波数を変化させることが適切

## Slide 11
エネルギー効率の包絡線
理想化したモデルの状態遷移図と
理想的な応需戦略の状態遷移図を作成
CPU負荷量(MIPS) CPU負荷率(%)
結果（周波数ごとのエネルギー効率の 逆数のグラフ）

## Slide 12: 結果（周波数ごとのエネルギー効率の 逆数のグラフ）
Chart: 
| 298.78616699999839 | 605.80764479999675 | 897.53450759999998 | 1197.0400715999999
 | 0.001667 | 0.0015399 | 0.0012038 | 0.0015617
 | 0.00074826 | 0.00077434 | 0.00076785 | 0.00067574
 | 0.0012862 | 0.0011776 | 0.0010059 | 0.0011566
 | 0.00096723 | 0.00091669 | 0.00087251 | 0.00095951
基準にするクロック周波数の CPU負荷量の最大
基準にするクロック周波数のCPU負荷率が100%のとき，
他のクロック周波数のCPU負荷率がそれぞれ何%かを算出
x MHz * y % =
基準
38%
920MHz
350MHzが100%のときのCPU負荷量

## Slide 13: 結果（周波数ごとのエネルギー効率の 逆数のグラフ）
Chart: 
| 298.78616699999833 | 605.80764479999652 | 897.53450759999998 | 1197.0400715999999
 | 0.001667 | 0.0015399 | 0.0012038 | 0.0015617
 | 0.00074826 | 0.00077434 | 0.00076785 | 0.00067574
 | 0.0012862 | 0.0011776 | 0.0010059 | 0.0011566
 | 0.00096723 | 0.00091669 | 0.00087251 | 0.00095951
基準としたクロック周波数のCPU負荷率が100%のとき，
基準より小さいクロック周波数が何%かを算出
基準としたクロック周波数のCPU負荷量の最大
a MIPS
* 100 = b %
基準
200%
350MHzが100%のときのCPU負荷量
700MHzが100%のときのCPU負荷量

## Slide 14: 結果（状態遷移図）
理想化したモデル
理想的な応需戦略

## Slide 15: まとめ
目的
  バッテリ持ち向上のために消費電力の可視化
結果
  消費電力の測定とモデルの作成
    デュアルコアの端末でも有効であると確認
    モデル式の誤差は平均0.05W，最大0.58W
+αの結果
  理想化したモデルと理想的な応需戦略の作成
    CPU負荷率に応じた，適切なクロック周波数が明確

## Slide 16: 参考文献
[1] 総務省編：平成２４年版情報通信白書（2012）．
[2] 石原亨，奥平拓見，久住憲嗣ほか：OSから解析可能な無線通信端末の消費電力モデルとその生成手法，電子情報通信学会技術研究報告，Vol.108, No.463，pp.25–35（2009）．
[3] 岩元直久：スマートフォン 秋冬モデル 最新購入ガイド，日経PC21 2013年01月号，pp.14–19（2013）．
[4] 戸川望（編著）：高田広章，枝廣正人，沢田篤史ほか （共著）：組込みシステム概論，pp114–115，CQ出版（2008）．
[5] IBM：The ondemand governor，IBM（オンライン），入手先〈http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/lnxinfo/v3r0m0/index.jsp?topic=%2Fliaai.cpufreq%2FUnderThecpufreq_base_dir.htm〉（参照 2013-12-06）．