## Slide 1: 論文紹介 森田 憲一: 可逆コンピューティング : ビリヤードボールでコンピュータが作れるか?, 情報処理, Vol.53, No.5, pp.496–502(2012).
2020年Q3 3年ゼミ
横山哲郎

## Slide 2: 紹介する解説記事
森田 憲一: 可逆コンピューティング : ビリヤードボールでコンピュータが作れるか?, 情報処理, Vol.53, No.5, pp.496–502(2012).
「情報処理」に掲載
  情報処理学会の会員に毎月送付される雑誌
解説記事
  前提知識の無くても理解できるように意図された記事

## Slide 3: 可逆的な計算システム
そのシステムのどの状態も， 直前の時刻にとり得る状態を高々1つしかもたないシステム
物理的可逆性と密接な関わり
エネルギー消費の問題に関係
  IBMの研究者 Landauer が指摘

## Slide 4: Landauerの原理
非可逆な演算の実行 ⇒ 熱の発生
1ビットの情報が消去 ⇒ kT ln 2のエネルギーが熱として計算機の外部に放出 (k: ボルツマン定数, T:絶対温度)
可逆的な演算では情報が消去されない ⇒ 理想的な状況下ではエネルギー消費は0
※ 現在の計算機は情報の消去によらない エネルギー消費が非常に大きい

## Slide 5: 微細化に伴い可逆性が重要に
現在の電子素子: 論理値の0と1が多数の電子の平均的振舞いによって表現・区別 ⇒1つの巨視的状態 に 膨大な微視的状態が対応
計算機素子は急速に微細化 ⇒将来的には論理的状態を少数個の微視的状態で実現可能に
微細化が進むと可逆性がエネルギー消費削減の鍵に
微視的世界の物理法則(量子力学など)は可逆的
  自然法則が計算機に与える制約は？
  可逆性は微細化の鍵

## Slide 6: 可逆計算の理論的計算モデル
構成
  可逆的な計算機構←可逆的な論理素子←可逆的な物理システム
  具体的には： 可逆チューリング機械(RTM)←可逆論理素子←ビリヤードモデル(BBM)
実用的な可逆計算機を実現する道のりは長い
可逆計算の世界における新しい設計のアイディアが あり得るのかを説明する

## Slide 7: 可逆論理素子
可逆論理素子 ⇔ その演算・動作を表現する関数が単射
  例：論理ゲートNOT, フレドキンゲート，トフォリゲート
  反例：ANDゲート 出力0←入力(0,0),(0,1),(1,0)

## Slide 8: フレドキンゲートと トフォリゲートは万能
AND, OR, NOTからなる非可逆な論理回路を埋込み可能
任意の可逆順序機械(RSM)やRTMを これらゲートと記憶素子だけで構成可能
（各自確認してみることを推奨）

## Slide 9: ロータリー素子 「記憶素子つき可逆論理回路」

## Slide 10: ロータリー素子はRSM
出力をもつような有限オートマトン

## Slide 11: ビリヤードボールで 可逆論理素子を実現する
ビリヤードボールモデル (BBM)
  弾性衝突する理想的な ボールと反射板からなる
BBMで
  AND, NOTを実現可
  フレドキンゲートが実現可
ロータリー素子は フレドキンゲートと 信号の遅延（記憶素子）で実現可
これとは別に，ロータリー素子を直接的にBBMで実現可

## Slide 12
ＨとVは静止ボールを 置く位置
状態がVで入力がsの場合

## Slide 14
一般に複数のボールの遅延時間の調整は困難
森田の方法では， 2つのボールのタイミングを考慮する必要があるのは，それらが衝突してから再衝突するまでの間だけ

## Slide 15: ビリヤードボールで 可逆計算機ができるか？
機械的な仕組みで実現するのは不可能
  ボールや反射板に無限の精度を要求
  摩擦のない環境が必要
何らかの物理的状態(例．量子的状態）での実現法の可能性

## Slide 16: 可逆論理回路を構成する
可逆論理回路では線の分岐/併合が不可能
通常：論理回路＝組合せ論理回路＋純粋な記憶素子
  現在の電子回路技術の標準
記憶つき可逆論理素子
  新しい考え方の可能性を提示
  RSMやRTMの構成法⇒考案が容易，簡潔な構成
  可逆的な物理現象で直接実現する方法の可能性

## Slide 17: 例

## Slide 18: 可逆論理素子でRTMを作る
チューリング機械(TM)
  最も古典的な計算機の理論モデル
  ます目に区切られた無限調のテープ
  ます目上の記号を読み書きするためのヘッドを持つ有限制御部
可逆チューリング機械(RTM)
  それのどの計算状況（機械全体の状態）も直前の時刻の計算状況を高々1つしか持たない
  時間の逆方向に決定的なチューリング機械
RTMの性質
  任意のTMをRTMでシミュレートできる ⇔ 可逆性の制約を課しても計算能力が「下がらない」 （厳密には単射な計算可能関数のみが計算できる）

## Slide 19: 例．RTM Tparity
記号1がn個並んだ列(非負整数nの単進表現)の偶奇を返す
  偶数→受理状態qacc ，奇数→拒否状態qrej
記号列を左から右方向に読んでいき， 記号1を0に，0を1に書き換える
動作を定める5項組 {[q0, 0, 1, R, q1], [q1, 0, 1, L, qacc], [q1, 1, 0, R, q2], [q2, 0, 1, L, qrej],[q2, 1, 0, R, q1]}
RTM Tparity はロータリー素子で実現可能

## Slide 20: 例. 記号列”11”が与えたとき

## Slide 22: 可逆計算の展望
可逆計算の研究は1960年頃から；未だに発展途上
研究分野が近い量子計算は1990年代後半から脚光を浴びた
特に理論面では地道な研究が続く
2009年から国際集会が毎年開催
  https://reversible-computation-2020.github.io/
2021年7月に名古屋で開催予定（横山が議長）

## Slide 23: 現在のコンピュータと可逆コンピュータ
現在のコンピュータ
  AND, OR, NOTといった演算を基礎
  古代ギリシャのストア派やメガラ派の時代から知られている概念
  人の思考過程の分析から出てきたもの
  人にとって考えやすいもの
  短所：自然界の法則を直接的には反映していない
可逆コンピュータ
  物理的可逆性という自然界の法則を反映した演算・走査に基礎
  新しいアイディアを考え出すことが必要
  将来の計算システムを 考えるための新たな視野を開き， 知的好奇心を呼び起こしてくれる領域

## Slide 24: 参考文献 （本テーマを選択した人は各自で要調査）
1)Bennett, C. H. : Logical Reversibility of Computation, IBM J. Res. Dev., Vol.17, pp.525-532 (1973).
IBMの研究者の執筆した可逆計算の基本文献の1つ
知っておくべきこと
  可逆チューリング機械
  Bennettの可逆シミュレーション法(非単射と単射の場合の両方)

## Slide 25
2) Fredkin, E. and Toffoli, T. : Conservative Logic, Int. J. Theoret. Phys., Vol.21, pp.219-253 (1982).
可逆回路の基本文献の1つ
知っておくべきこと
  著者らの名前から命名されたFredkinゲートとToffoliゲート
  任意の非可逆回路の埋込み方法

## Slide 26
3)Landauer, R. : Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process, IBM J. Res. Dev., Vol.5, pp.183-191 (1961).
ランダウアの原理についても言及されている
4)Morita, K. : Reversible Computing and Cellular Automata ̶ A Survey, Theoret. Comput. Sci., Vol.395, No.1, pp.101-131 (2008).
可逆計算と可逆セルオートマトンの調査論文

## Slide 27
5)Morita, K. : Constructing a Reversible Turing Machine by a Rotary Element, a Reversible Logic Element with Memory, Hiroshima University Institutional Repository, http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00029224 (2010).
ロータリー素子で可逆チューリング機械を構成する方法
6) 森田憲一: 可逆計算(ナチュラルコンピューティング・シリ ーズ第 5 巻)，近代科学社，東京 (2012).
日本語で読むことができる可逆計算のテキスト